Техническое Задание на проведение обследования возможности отключения/демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания операторной НПС «Кропоткинская» Западного региона АО «КТК-Р» № п.п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования 1 Цель Определение необходимости проведения дополнительных работ (выполнения условий) в здании операторной НПС «Кропоткинская» Западного региона АО «КТК-Р», в случае демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. 2 Место оказания услуг НПС «Кропоткинская», Краснодарский край, МО «Кавказский район». 3 Основание - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479); - Федеральный закон Российской федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Свод правил (введен 12.09.2020); - СП 48.13330.2011 - Организация строительства; СНиП 12-03-2001 - Безопасность труда в строительстве; - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (введен 01.03.2021); - СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования (введен 27.01.2021); - Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ №782н Минтруда от 16.11.2020г. - Природоохранное и санитарное законодательства РФ, актуальные на момент производства работ; - Положение о системе управления промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и труда АО «КТК-Р»; - ВРД КТК 77.07.2022, Ред.3. «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК». 4 Требования к оказанию услуг Оказание услуг по определению необходимости проведения дополнительных работ (выполнения условий) в операторной НПС «Кропоткинская» ЗР АО «КТК-Р», в случае демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующих нормативных документов. При необходимости, Исполнитель обеспечивает оказание услуг с использованием оборудования по предварительному согласованию с Компанией. Исполнитель обеспечивает проведение работ в соответствии с нормативными актами РФ в присутствии представителей Компании и представителя объектовой пожарной охраны по заранее разработанному и согласованному с Компанией графику. По результатам обследования и расчетов составляется отчет с выводами и рекомендациями. Исполнитель соблюдает сам и обеспечивает соблюдение своими работниками, субисполнителями выполнение нормативно-правовых актов РФ, регламентов Компании, в том числе «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», правил, касающихся охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. При оказании Исполнителем услуг Компании Исполнитель обеспечивает своими силами доставку своих работников, доставку технических средств и инструментов в согласованное с Компанией время. Исполнитель самостоятельно, без дополнительных затрат для Компании приобретет все гарантии, разрешения, согласования, необходимые для исполнения Договора и обязуется представить Компании копии всех лицензий, иных разрешений требуемых для оказания услуг. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечение соблюдения работниками Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. При выборе СИЗ Подрядчик учитывает требования действующего законодательства, Стандарта Компании (специальная одежда с антистатическими свойствами, обувь исключающая возможность искрообразования). При нахождении работника Подрядчика на производственной территории объекта Компании он должен иметь и использовать СИЗ в соответствии с выполняемыми обязанностями. Подрядчик несет единоличную ответственность за работников подрядчика/ субподрядчика и все оборудование, используемое подрядчиком при выполнении Работ, с точки зрения охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также единоличную ответственность за обеспечение компетенции и обучение работников Подрядчика по вопросам пожарной безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок, вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также по безопасным методам выполнения работ. 5 Объемы оказания услуг В соответствии с исходными данными (Приложение 1) определить класс функциональной пожарной опасности здания операторной. Рассчитать категории помещений и здания операторной в целом по пожарной и взрывопожарной опасности. Определить необходимость защиты здания операторной и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации. Определить фактический предел огнестойкости перегородок, стен и перекрытий помещений операторной, защищаемых автоматической установкой газового пожаротушения. Определить необходимость оборудования помещений здания операторной, не защищаемых автоматической установкой газового пожаротушения, спринклерной системой водяного пожаротушения. Определить необходимость оборудования здания операторной внутренним противопожарным водопроводом. Определить необходимость проведения дополнительных мероприятий в случае отключения/демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания операторной. 7 Сроки выполнения работ Начало: май 2024г. Окончание: декабрь 2024г.

Приложение 1 к ТЗ определение необходимости проведения дополнительных работ в операторной, в случае отключения/демонтажа спринклерной системы водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода здания операторной НПС «Кропоткинская» Западного региона АО «КТК-Р».

Исходные данные.

Здание операторной НПС «Кропоткинская»:

- Огнестойкость – IIIа по СНиП 2.01.07-85;

- Размеры – 12х42 м.;

- Высота – 6,3 м.;

- Помещения №№ 2, 3, 4, 5 оборудовано автоматической установкой газового пожаротушения, остальные помещения оборудованы спринклерной системой водяного пожаротушения, в коридоре установлено 3 пожарных крана.