Опросный лист на комплект газоанализатора качества атмосферного воздуха

Газоанализатор переносной с фильтром полевым и сорбционным предназначенный для контроля качества атмосферного воздуха по следующим показателям:

| № | Вещества на встроенные датчики либо на смешанные химкассеты | Пределы измерений, мг/куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | оксид углерода | 1,5-10 |
| 2 | диоксид серы | 0,025-5,0 |
| 3 | сероводород | 0,004-5,00 |
| 4 | диоксид азота | 0,02-1,00 |
| 5 | углеводороды С1-С-5 (по метану) | 25-3500 |
| 6 | углеводороды С6-С-10 (по гексану) | 30-150 |
| 7 | бензол | 2,5 |
| 8 | толуол | 0,3-25,0 |
| 9 | ксилол | 0,1-25,0 |
| 10 | меркаптаны | 0,003-0,4 |

## Основные технические характеристики:

Прибор должен обеспечивать автоматическое определение концентраций всех вышеуказанных вредных веществ, Он должен быть переносной.

Прибор не должен иметь пробоподготовки, «мокрой химии», должен работать в полевых условиях.

Результаты концентраций должны выдаваться как мг/куб.м, должен подключаться к ПК для передачи результатов.

Прибор должен иметь возможность установку дополнительных датчиков для других видов загрязняющих веществ для контроля в атмосферном воздухе (в случае такой необходимости).

К прибору должны быть приложены следующие методические пособия:

-  измерения массовых концентраций серо и азото- содержащих органических соединений в атмосферном воздухе;

- выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе