Характеристики на комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент предназначен для ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий, при ДТП, для проведения монтажно-демонтажных работ, а также специальных работ на пожаре.

Комплект должен быть в одношланговом исполнении, напорная магистраль должна находиться внутри сливной.

Разъемы должны иметь автофиксацию для предотвращения их самопроизвольного рассоединения.

Комплект должен быть оснащен рукавом одношланговой системы, имеющим возможность вращения с обоих концов относительно оси рукава для предотвращения  скручивания.

## Основные технические характеристики:

Рабочее давление, МПа  –                                                             не менее 80,0

Рабочая среда – масло гидравлическое или масло на минеральной основе

Диапазон рабочих температур, С0 -                                          (от  -40  до + 80)

Ножницы комбинированные

Предназначены для перекусывания арматуры, труб, уголков; резания полосы и листового металла; подъема и перемещения тяжелых грузов.

Технические характеристики:

Максимальное раскрытие, не менее,  мм  				280

Максимальное усилие резания, не менее,  кН 				230

Максимальное усилие стягивания, не менее, кН  	 			 78

Усилие сжатия концов ножей, не менее, кН  				 35

Максимальное усилие разведения концов ножей,

не менее, кН  	 			 44

Вес,  не более, кг				  12

Насос ручной

Предназначен для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов.

Технические характеристики:

Рабочее давление 1-й ступени, не менее, мПа                              	12,0

Рабочее давление 2-й ступени, не менее, мПа                               	80,0

Максимальное усилие на рукоятку насоса

при давлении 80 мПа, не более, Н                                                       	270,0

Рукав-удлинитель

Предназначен для подсоединения  комбинированных ножниц к источнику высокого давления (ручной насос) на необходимое расстояние при проведении спасательных или монтажных работ.

Рукав  одношланговой системы длиной не менее 3 м., (рукав высокого давления находится внутри рукава низкого давления).

Комплект поставляется в таре завода-изготовителя (упаковке, деревянном обрамлении).